## Slide 1: A telemedicina bemutatása és oktatása valós környezetben
EFOP-3.6.1-16-2016-00008
Szanyiné Dr. Forczek Erzsébet
SZTE ÁOK, Orvosi Fizikai és Orvosi Informatikai Intézet
Budapest 2017. október 25.

## Slide 2
Beteg
Orvos-Szakorvos
Megoldandó problémák
Vihar a tálban?

## Slide 3: Mely tartalom jut el a betegekhez és az orvosokhoz?
Egészségszervezési kérdések
Mely eszköz jut el a betegekhez és az orvosokhoz?
Milyen szintű gondoskodás jut el betegeinkhez?
Az ellátási folyamat nem minden fázisa igényli a közvetlen beteg-orvos kontaktust!

## Slide 4
Válasz: Telemedicina
Értelmezés: gyógyítással kapcsolatos földrajzi akadályokat is kiküszöbölő módszer,
mely TÉR (és IDŐ) független
Megváltozik:
orvos-orvos; beteg-orvos; beteg-beteg kapcsolat
Újabb szereplő az eszköz és a környezet!
Háttér: Telekommunikáció és mobil (okos) eszközök óriási technikai fejlődése

## Slide 5: Mely egészségügyi tartalom jut el betegeinkhez?
Egészségszervezési kérdések
Mely egészségügyi eszköz jut el betegeinkhez?
Milyen szintű gondoskodás jut el betegeinkhez?

## Slide 6
  Globális tudásközpontok (információtátadó, manipuláló, kommunikációs,…)
  Web2 (érdekeltségi csoport: blogok, fórumok, Facebook…)
  Telemedicina (egyénre szabott: információs környezet)
Rendelkezésre álló (elméletileg)
Felhasználható
Információszervezési rés
(orvosszakmai)
Információ az interneten

## Slide 7
Laikus keresések ~95% Google kulcsszó: védőoltás
Mely egészségügyi tartalom?

## Slide 8
Google kulcsszó: védőoltás, autizmus, kullancs elleni
Mely egészségügyi tartalom?

## Slide 9: Honlapok kereshetősége
legjobbak
Google(20)
Stroke-os honlapok kereshetősége és minősége

## Slide 10
Cél – Célcsoport – Bemutatási eszköz
Betegtájékoztatás (stroke)

## Slide 11: Mely egészségügyi tartalom jut el betegeinkhez?
Egészségszervezési kérdések
Mely egészségügyi eszköz jut el betegeinkhez?
Milyen szintű gondoskodás jut el betegeinkhez?

## Slide 12
  Táv-konzílium, távdiagnosztika:
  a diagnózist távoli, orvos/szakszemélyzet alakítja kommunikációs eszközökön keresztül
Táv-manipuláció:
  a beavatkozást végző személy távérzékelőkre támaszkodva távolról vezérli a történéseket (az interakciót igénylő beavatkozást)
Egy da Vinci Robot segítségével visszavarrják a szőlőszem héját
Telemedicina megjelenésének típusai

## Slide 13
  Távfelügyelet (tele-monitoring)
  Az egészségügyi szakszemélyzet jelenlétét a betegnél levő, őt figyelő mérőberendezések pótolják
  Ez a fogadó oldal interaktivitását feltételezi
  Távoktatás  - nem Távoktatás  !
Telemedicina megjelenésének típusai

## Slide 14
orvos-orvos ( Teleradiológia, Telepatológia, Teledermatológia, Telekardiológia, Távsebészet, …)
orvos-beteg ( Távrendelés, Telepszichiátria, Távmonitorozó (telemetriai) rendszerek (EKG) )
beteg-beteg (Csoportterápia, Blogok, Fórumok)
Információs adatbázisok, intelligens rendszerek
egyéb
Telemedicina szereplői

## Slide 15: Telemedicina informatikai oktatóközpont
Működés, kommunikáció
USB wireless
Bluetooth
ANT+
internet
orvosbiológiai szenzorok
Kommunikációs szabványok
PC, mobil eszközök
orvos, szakorvos: diagnózis, konzultáció, megelőzés, kezelés, oktatás
Notes: Működés, kommunikáció: az élettani paramétereket mérő szenzorok szabványos (USB, bluetooth, ANT+, stb.) módon kommunikálnak az okos mobil eszközökkel, amelyeken lévő applikációk az adatokat a felhőbe küldik. Ott megfelelő jogosultsággal rendelkező szakorvosok értelmezik, véleményüket az adatokhoz csatolják. (Bizonyos esetben visszajelzés az app-nak.)

## Slide 16: Telemedicina informatikai oktatóközpont
Informatikai környezet
Notes: a telemedicinás szolgáltatások bevezetését a háziorvosi rendszer támogatása nélkül nem lehet teljes körűen megvalósítani

## Slide 17: Telemedicina oktatóközpont
Célok
  IT-fókuszú orvosképzés és orvos továbbképzés színvonalának emelése, a Telemedicina oktatásának hazai elterjesztése
  Telemedicina fókuszú kutatási projektek indítása
Megvalósítás
  Az SZTE ÁOK és TTIK Szoftverfejlesztési Tanszék közös, telemedicina fókuszú (FSA) pályázata
  Purjesz Béla épületben kialakított (de akár mobil módon máshol is összeállítható), nyolc munkahelyes, telemedicinás eszközökkel felszerelt oktatóközpont
Notes: a telemedicinás szolgáltatások bevezetését a háziorvosi rendszer támogatása nélkül nem lehet teljes körűen megvalósítani

## Slide 18: Szenzorok: Spirométerek
Sprirométerek
  légzésdiagnosztika nagyon fontos eszközei
Spirotube Professional spirométer
  kisméretű ultrahangos spirométer
MIR Spirobank II Smart
  bidirekcionális turbina
  multifunkciós önálló spirométer
  saját kisméretű kijelző
  iOS támogatás: letölthető applikáció

## Slide 19: Szenzorok
Endoscope-i, Otoendoscope System
  fül-orr-gégészet elterjedt orvosi diagnosztikus eszközei
  okostelefonhoz illeszthető
  HD kép, video- és hangfelvétel a mobil telefonnal rögzíthető
  fül-orr gégész szakorvos kolléga javaslatára

## Slide 20: Szenzorok
iEXAMINER™ PanOptic Ophthalmoscope
  szemfenék, szaruhártya vizsgálat
  iPhone-hoz csatlakoztatható
  adatmentés, adattovábbítás lehetősége

## Slide 21: Tervezett szenzorok
NeuroSky MindWave Mobile EEG
  nyers agyhullámok mérése, EEG spektrumok kijelzése, EEG jelminőség-elemzés
  headset kivitel
  Android, iOS támogatás, letölthető applikáció
  szoftverfejlesztés támogatása (Developer SDK)

## Slide 22: Tervezett szenzorok
szívfrekvencia monitorok
Viiiiva Heart Rate Monitor
Wahoo TICKR Heart Rate Monitor
  szívfrekvencia mérése
  mellpánt, sportöv kivitel
  iOS, Android
  adattovábbítás, mért értékek nyomon követése
  bluetooth, ANT+

## Slide 23: Tervezett szenzorok
Népszerű eszközök
  pulzoximéter (iHealth PO3)
  vérnyomásmérők (AND UA-767 Plus BT, Withings Wireless, iHealth BP7)
  mérleg, okos mérleg (AND UC-321PBT-C, iHealth HS3 bluetooth)
  okosórák (Microsoft Band, Apple Smart Watch)
  mozgásérzékelő (Microsoft Kinect Xbox One szenzor)
  okostelefonok (iOS, Android), tabletek

## Slide 24: Orvosi informatikai alapismeretek Telemedicina gyakorlat
SZTE ÁOK, Orvosi Fizikai és Orvosi Informatikai Intézet

## Slide 25: Tervezett mérések
1. TeleSpirometria
páciensek mérése, adatok továbbítása
1 páciens adatainak a felvitele és kiértékelése a jegyzőkönyvbe
2. iHealth (vérnyomás és pulzoximetria)
páciensek mérése, adatok továbbítása
3 páciens adatainak felvitele és kiértékelése a jegyzőkönyvbe

## Slide 26: Spirometria
Spirometria (emlékeztető)
TeleSpirometria feladat
      Háziorvos (beteg): adatok
      Thor SpiroTube (eredmények)
      Szakorvos: értékelés

## Slide 27: 1. Spirometria (emlékeztető)
A légzésfunkció becslésének általános módja a légzési áramlás- és térfogatjelek mérése
A levegőáramlás és térfogat mérését légzési manőverek közben spirometriának nevezzük
Hagen-Poiseuille törvény
Turbinás, ultrahangos spirométerek
Spirométerek
Thor SpiroTube Mobile Edition
MIR Spirobank II Smart
Notes: Az áramlásmérés (pneumotachográfia) egyik gyakori megoldása esetén az áramlásjelet (V') egy fém- vagy műanyagszitán mért nyomáskülönbség mérésével határozzuk meg. A szitán eső, különbségi nyomásmérővel mért nyomás lamináris áramlás esetén egyenesen arányos az áramlásjellel (Hagen-Poiseuille törvény).
V’=(P1-P2)/R
A térfogatjel előállítása integrálással történik: .
Az áramlásmérés (pneumotachográfia) egyik gyakori megoldása esetén az áramlásjelet (V') egy fém- vagy műanyagszitán mért nyomáskülönbség mérésével határozzuk meg. A szitán eső, különbségi nyomásmérővel mért nyomás lamináris áramlás esetén egyenesen arányos az áramlásjellel (Hagen-Poiseuille törvény).
V’=(P1-P2)/R
A térfogatjel előállítása integrálással történik: 𝑉=∫1▒𝑉′d𝑡.

## Slide 28: „Statikus” tüdőtérfogatok
TV: nyugodt légzési térfogat
IRV: belégzési tartaléktérfogat
ERV: kilégzési tartaléktérfogat
RV: reziduális térfogat
FRC: funkcionális reziduális kapacitás
VC: vitálkapacitás
TLC: teljes tüdőkapacitás
TV
ERV
RV
0
FRC
IRV
TLC
VC
max
idő
térfogat

## Slide 29: „Dinamikus” tüdőtérfogatok
FVC: erőltetett kilégzési vitálkapacitás
FEV1: az erőltetett kilégzés első 1 s alatti térfogata
FVC
1 s
FEV1
idő
térfogat

## Slide 30: TeleSpirometria feladat
Bejelentkezés „lab” felhasználóként
BETEG oldal
SpiroID Mobile androidos applikáció elindítása (Samsung Galaxy S5)
új páciens beállítása (ne legyenek benne valós adatok, pl. valós születési dátum, stb.)
mérés amíg „jó fújás”-t kapunk
PDF generálása és ellenőrzése, majd elküldése a kezelőorvos e-mail címére:
    spiro.szte.aok@gmail.com (jelszó a gyakorlatvezetőtől)
    (tárgy: a páciens neve)

## Slide 31: Adatfelvétel

## Slide 33: TeleSpirometria feladat
PDF generálása és ellenőrzése, majd elküldése a kezelőorvos e-mail címére:
    spiro.szte.aok@gmail.com (jelszó a gyakorlatvezetőtől)
    (tárgy: a páciens neve)

## Slide 34: TeleSpirometria eredmények (szakorvos)
    SZAKORVOS oldal
    A jegyzőkönyv megnyitása C:\TEMP\MEASURE\Telemed.xlsm
    Belépés a spiro.szte.aok@gmail.com címre

## Slide 35: Thor SpiroTube (eredmények)

## Slide 36: Thor SpiroTube (eredmények)

## Slide 37: Thor SpiroTube (eredmények)

## Slide 38: TeleSpirometria eredmények (szakorvos)
    SZAKORVOS oldal
    Adott vizsgálat kiválasztása, adatok felvitele a jegyzőkönyvbe
    Megállapítások (diagnózis) felállítása a mellékelt táblázat alapján
    A kapott eredmény visszaküldése a küldő címére (ez most a CooSpace!!)

## Slide 39: 2. iHealth (vérnyomás és pulzoximetria)
Vérnyomás és pulzoximetria (emlékeztető)
Vérnyomás és pulzoximetria feladat
      Beteg (háziorvos): adatok
Vérnyomás és pulzoximetria (eredmények)
      Szakorvos, háziorvos: értékelés

## Slide 40: 2. iHealth (vérnyomás és pulzoximetria)
Vérnyomásmérés
a keringési rendszerben a vérnek az erek falára kifejtett nyomása (ált. nagy artériákban)
Korotkov-hangok
Szisztolés (SBP) és diasztolés (DBP) vérnyomás
A vérnyomást mindig a szív magasságában mérjük!
Notes: 1 Hgmm = 133,4 Pa = 1,36 H2Ocm

## Slide 41: Vérnyomásmérés (emlékeztető)

## Slide 42: Vérnyomásmérés módszerei (emlékeztető)
Invazív módszer
Hallgatózásos módszer (fizika gyakorlat)
Pletizmográfiás módszer (folyamatos monitorozás)
Oszcillometriás módszer

## Slide 43: Oxigén szaturáció SpO2 (emlékeztető)
A vér oxigénszállító kapacitása
Arányos az oxigéndús hemoglobin koncentrációval
Pulzoximéter működési elve:
  Az oxidált és deoxi-hemoglobin fényelnyelési és visszaverési tulajdonságai különbözőek

## Slide 44: iHealth (vérnyomás és pulzoximetria)
BETEG oldal
iHealth applikáció elindítása (Apple iPad)
A beteg adatainak beállítása (ne legyenek benne valós adatok, pl. valós születési dátum, stb.)
Vérnyomásmérés bal illetve jobb karon: 3 fő
Véroxigénszint mérése: 3 fő

## Slide 45: iHealth BP7 (vérnyomásmérő)

## Slide 46: iHealth PO3 (pulzoximéter)

## Slide 47: iHealth (vérnyomás és pulzoximetria)
BETEG oldal
A mérési eredmények ellenőrzése, majd elküldése a kezelőorvos e-mail címére:
    ihealth.szte.aok@gmail.com (tárgy: az egyik páciens neve - vérnyomás)

## Slide 48: iHealth (vérnyomás és pulzoximetria)
    SZAKORVOS oldal
    Belépés a ihealth.szte.aok@gmail.com címre
    Adott vizsgálatok (3db vérnyomás és 3 db oxigén szaturáció) kiválasztása
    Adatok felvitele a jegyzőkönyvbe
    Diagnózisok felállítása a mellékelt táblázatok alapján
    Jegyzőkönyv benyújtása

## Slide 49: iHealth alkalmazás (listák)

## Slide 50: iHealth alkalmazás (ábrák)

## Slide 51: iHealth Dashboard

## Slide 52: iHealth Dashboard

## Slide 53: iHealth (vérnyomás és pulzoximetria)
    SZAKORVOS oldal
    Belépés a ihealth.szte.aok@gmail.com címre
    Adott vizsgálatok (3db vérnyomás és 3 db oxigén szaturáció) kiválasztása
    Adatok felvitele a jegyzőkönyvbe
    Diagnózisok felállítása a mellékelt táblázatok alapján
    A kapott eredmény visszaküldése a küldő címére (ez most a CooSpace!!)

## Slide 54: Köszönöm a figyelmet!